Технічне завдання

на

# «заміну алюмінієвих та металопластикових дверей при виконанні вимог по пристосуванню відділень  АТ «банк кредит дніпро»

# для ДОСТУПУ ДЛЯ маломобільної групи населення»

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник: АТ «Банк Кредит Дніпро»» Адреса: Україна,  м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Виконавець – визначається за результатом конкурсних торгів.

Міcце виконання  робіт: - м.Дніпро, вул.Воскресенська, 17 – 1 одиниці,

- м.Дніпро, вул.Столєтова, 21 – 2 одиниці,

- м. Покров;    вул.Центральна, 25 – 1 одиниця.

- м. Кривий Ріг, пр.Металургів, 24 – 1 одиниця

Термін виконання робіт: до 01.06.2024 р.

Предмет закупівлі:

Двері вхідні з металопластикового та алюмінієвого профілю.

2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.2. Етапи виконання робіт

2.2.1 Замовник надає Учаснику технічні вимоги до предмету закупівлі.

2.2.2 Учасник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну пропозицію у паперовому вигляді, з цінами на вироби, роботи по монтажу та демонтажу, транспортні витрати, а також  строки  виконання робіт по кожному об’єкту (Додаток 3).

2.2.3 Виконавець виконує роботи відповідно до погодженої з Замовником документації та згідно з чинними нормами для таких виробів.

2.2.4 Після закінчення виконання договірних робіт Виконавець передає Замовнику акт виконаних робіт згідно погодженої документації.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1. Загальні відомості

Для конструкцій дверей, що будуть встановлюватися, висуваються наступні вимоги:

- Наявність сертифікатів відповідності дверних блоків.

- Наявність сертифікатів на броньовану плівку.

- Теплоізоляція (теплозахист), вентиляція (повітрообмін), надійність захисту від проникнення дощової води; звукоізоляція, вогнестійкість, надійність експлуатації повинні відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров’я  людини, вимогам пожежної безпеки, вимогам безпеки для банківських установ.

- Загальна гарантія на вироби ( профіль , склопакет , фурнітуру ) не менше 5  років.

- Мінімальне допустиме значення опору теплопередачі дверних конструкцій повинно складати не менш, ніж 0,75 м2 оС/Вт. згідно ДБН В.2.6-31:31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

3.2. Основні технічні дані і характеристика

Профіль:

- Профільна  алюмінієва система з термовставкою.

- Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, мати 2 контури ущільнювача, не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір),

- Армування металопластикового профілю оцинкованим металом товщиною не менше 1,5 мм,

Фурнітура:

- дверна фурнітура, замки -  з якісними експлуатаційними характеристиками;

- елементи кріплення повинні бути корозієстійкі;

- колір – зазанчено у технічному завдані для кожного об’єкту окремо;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- доводчики, розраховані на вагу стулки дверей;

- гарантійний термін експлуатації фурнітури не менше 5 років.

Вимоги до склопакетів:

-скло прозоре поліроване, за виключенням об’єкту за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, 17 на якому скло повинно бути тоноване аналогічно існуючому;

- встановлена броньована плівка Р2А (броньована плівка 300мкм + 110мкм)

- дистанційна рамка повинна бути заповнена силікагелем та захищати від внутрішнього запотівання склопакету;

- ущільнювач повинен бути якісним, забезпечувати герметичність, відрізнятися пружністю, тривалою еластичністю (область тривалої еластичності в межах температури від – 40 до + 70 градусів по Цельсію);

- конструкція дверей має бути безпорогова або з порогами не вище 0,02м бажано жовтого кольору.

Фотографії  конструкції металопластикових та алюмінієвих дверей з переліком додаткових елементів додаються (Додаток 1).

Всі автотранспортні, експедиційні,  поштові, демонтаж та вивезення старих, монтаж нових конструкцій та інші витрати за рахунок Виконавця.

Супутні послуги, які будуть виконуватися Виконавцем, будуть за рахунок Виконавця. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) Замовником.

Увага! Перед початком виготовлення постачальник обов’язково має прибути на об’єкт для уточнення замовлення та замірів дверних блоків.

4.  Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Кандидат в Переможці в обов’язковому порядку подає протягом одного робочого дня, наступного за днем завершення етапу Аукціону, в електронному (сканованому) вигляді (PDF формат) наступні документи:

1. Копія Статуту, або іншого установчого документу.

2. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

4. Загальні відомості про учасника за формою, наведеною нижче:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

(форма подається Учасником на фірмовому бланку Учасника (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки (за наявності).

| № з/п | Перелік відомостей | Інформація учасника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування Учасника (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичних осіб) |  |
| 2 | Юридична та фактична адреса (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб) |  |
| 3 | Поштова адреса |  |
| 4. | Електронна адреса |  |
| 5 | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) |  |
| 6 | Банківські реквізити (рахунок, банк, МФО) |  |
| 7 | Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або Витягу з реєстру платників ПДВ) та індивідуальний податковий номер – для учасника, який є платником податку на додану вартість |  |
| 8 | Телефон, факс |  |
| 9 | Відомості про керівника учасника-юридичної особи (Прізвище, ім’я по батькові, посада, контактний телефон) |  |
| 10 | Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). |  |

5. Заповнює анкету контрагента (Додаток 2).

*Примітки

- подання учасником цінової пропозиції по даній закупівлі означає, що він за дану ціну зобов’язується надати послуги у кількості та якості, визначеними додатку №1, до даної документації, та погоджується з умовами договору, визначеними додатком №3 до даної документації.

Увага!!

У разі надання пропозицій електронної закупівлі Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції  надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. Крім того, до ціни предмету закупівлі обов’язково включаються всі транспортні витрати.