Технічне завдання

на постачання  обладнання

# «вертикальні електричні підйомники для маломобільної групи населення для відділень  АТ «банк кредит дніпро»

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник: АТ «Банк Кредит Дніпро»» Адреса: Україна,  м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Виконавець – визначається за результатом конкурсних торгів.

Міcце виконання  робіт: - м.Дніпро, вул.Воскресенська, 17 – 2 одиниці,

- м.Дніпро, вул.Столєтова, 21 – 1 одиниця,

- м. Покров;    вул.Центральна, 25 – 1 одиниця.

Термін виконання робіт: до 01.06.2024 р.

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015 – 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Вертикальний підйомник для інвалідів та інших маломобільних груп населення)

2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.2. Етапи виконання робіт

2.2.1 Замовник надає Учаснику технічні вимоги до предмету закупівлі.

2.2.2 Учасник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну пропозицію у паперовому вигляді, з цінами на обладнання, роботи по монтажу та пуско-налагоджувальні роботи, транспортні витрати, а також  строки  виконання робіт по кожному об’єкту.

2.2.3 Виконавець виконує роботи відповідно до погодженої з Замовником документації та згідно з чинними нормами для такого обладнання.

2.2.4 Після закінчення виконання договірних робіт Виконавець передає Замовнику акт виконаних робіт згідно погодженої документації.

2.2.5 Після завершення всього комплексу робіт Виконавець здає виконані роботи Замовнику у присутності всіх зацікавлених державних контролюючих організацій за потреби.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1. Загальні відомості

| Тип та модель підйомної платформи | Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших маломобільних груп населення. З’ізд та заїзд на платформу під кутом 180 – 3шт (м.Дніпро), під кутом 90 – 1 шт. (м. Покров) |
| --- | --- |
| Кількість підйомника для інвалідів | 4 шт. |
| Привід | Електро-механічний |
| Тип проводу | Електричний |
| Навколишнє середовище, в якому може експлуатуватися підйомна платформа (температура, відносна вологість, потрапляння атмосферних опадів) | Атмосферостійке виготовлення по ІР 54 |
| Температурний режим роботи, градуси Цельсія | Від -35 до +50 |
| Основні нормативно-технічні документи, відповідно до яких виготовлення підйомна платформа | ДСТУ EN 81-40:22 ДСТУ EN 81-41 |

3.2. Основні технічні дані і характеристика

| 3.2.1 Основні параметри і характеристики |
| --- |
| Вантажопідйомність, кг | 250 |
| Швидкість руху підйомної платформи, м/с | 0,09 |
| Число одночасно перевозимих користувачів | 1 |
| Можливість транспортування користувача в кріслі-колясці | Так |
| Вид управління | Зовнішнє |
| Число зупинок | 2 |
| Довжина підйому, м | Від 0,6м до 1,5 м |
| 3.2.2 Електродвигуни |
| Призначення | Електрична таль |
| Рід струму | Змінний однофазний струм |
| Тип | Асинхронний |
| Напруга,В | 220В |
| Номінальний струм, А | 4.54 |
| Чистота, Гц | 50 |
| Потужність, Вт | 1020 |
| Виконання (нормальне, вологозахищене, пилеводозахисне, морське, тощо) | Вологозахисне |
| Маса, кг | 120-140 |
| 3.2.3 Платформа |
| Матеріал | Чорний метал |
| Покриття | Порошкове, колір погоджується з Замовником |
| Тип платформи пряма | 3 |
| Тип платформи бокова | 1 |
| Маса, кг | До 100 |
| Огородження | Складаються |
| 3.2.4 Пристрої безпеки |
| Перериваючий ланцюг (силовий, управління) | Управління |
| Спосіб приведення в дію | Електронний |
| Тип кінцевих вимикачів | Індуктивні датчики |
| Монтаж обладнання з підключенням до електромережі | Так |

3.3. Обладнання, повинно бути у працездатному стані, нове, яке раніше не використовувалося,  не пошкоджене при транспортуванні. Не повинно мати дефектів, що пов’язані з конструкцією, матеріалами або роботою по їх виготовленню та монтажу на місці встановлення.

3.4. Обладнання, що поставляється повинно відповідати встановленим для даного Обладнання технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, та забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів.

3.5. Транспортування Обладнання, розвантаження та його монтаж на території Замовника здійснюється за рахунок Виробника.

4.  Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- Копія(ї) дозволу(ів) або ліцензії(й) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством України;

- Чинний Сертифікат відповідності Платформи підйомної (ліфт) з вертикальним переміщенням для інвалідів та інших маломобільних груп населення вимогам ДСТУ EN 60204-1:2015 «Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги»,  ДСТУ IEC 61310-2-2014 «Безпечність машин. Позначення, маркування та введення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування», ДСТУ ISO 9386-1:2005 «Приводні підіймальні платформи для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Правила безпеки, розміри та функціонування. Частина 1. Вертикальні підйомні платформи».

Примітки:

- документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції,  про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України;

- якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), Учасник повинен надати довідку у довільній формі з посиланням на норму діючого законодавства країни Учасника, що обґрунтовують відсутність у нього такого документа.

У вартість виробу входять сам виріб, транспорті послуги, монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

Обов’язковий перегляд об’єкту та місця встановлення для узгодження розмірів підйомника до надання пропозиції.

Акт огляду об’єкта підписаний замовником та учасником подати в складі пропозиції.

Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців.

*Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент". Складові предмету закупівлі повинні відповідати зазначеній в специфікації інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.